南通市公安局2号楼4楼首长指挥室音频系统改造询价公告

南通市公安局拟询价采购2号楼4楼首长指挥室音频系统改造设备，采购要求、设备参数等详见报价表，要求产品符合国家相关标准，为全新产品。

凡有意参与的供应商请按规定填写报价单并加盖单位印章，同时提交以下材料（加盖单位印章）：

一、有效期内的营业执照复印件；

二、承诺函，为了保证音频系统工程质量，承诺中标后合同签订前提供本公司所具有国家权威部门认证的音频工程专业资格证书，并在工程实施过程中提供音响工程专业资格人员全程参与音响工程的设计、施工、调试和培训等，不能提供承诺函的不予签订合同；

三、如所投品牌为非推荐品牌，其性能参数必须优于推荐品牌且需提供以下资料：且①②③④项材料均需加盖厂家及投标人公章，否则视作未实质性响应招标文件要求。

①省级以上法定检测机构出具的所投产品开标日前三年内的检测报告原件；

②由地市级及以上质检部门出具的该品牌不低于招标人推荐档次及标准的    证明原件；

③生产许可证；

④由厂家出具的针对本项目系统设备技术功能逐条应答确认函。

以上材料一并装入信封，封条上注明“2019年12月20日14时前不得启封”，于2019年12月20日14时前送交到南通市公安局（青年中路99号）2号楼陈警官收，联系电话：13921602000。只接受面交件，不接受函寄件，超过规定时间提交不予接收。

成交条件：本项目最高限价72187元，超限价投标无效。满足需求及相关条件的报价，报价最低者为中标供应商。投标人如需对施工要求进行现场实地察勘的，可以在12月20日14时前与项目联系人联系，逾期不予接待。投标人无论是否到现场实地察勘，所有对本项目提交报价文件及其它材料的投标供应商，均视为对施工要求已经完全理解并接受。

中标供应商在接到中标通知10日内与需方签订合同，合同签订20日内施工完毕交付验收，并进行培训，质保期3年，经需方验收合格后支付合同金额的95%，质保期满后支付余款。

附：询价采购报价单

南通市公安局

2019年12月12日

询价采购报价单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业会议话筒 | 设计于高质量收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。 一、产品特性： 1、长导向管结构，UniLine？超指向收音头，提供窄角度90°的收音角度。 2、良好的隔音设计，在增益时仍能避免啸叫声的出现。 3、UniGuard？ - 射频干扰（RFI）屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。 4、UniSteep？- 高通滤波器，提供了一个高效能的高通滤波，把低频噪声作出衰减而无损话音的收音质量。 5、内置话筒前置放大器供电组件，无需使用外置供电模组。 6、固定式充电背板，极性电容收音头。 二、技术参数 指向性： 超指向性。 频率响应：30-20,000 Hz。 高通滤波： 80 Hz, 18 dB/octave。 开路灵敏度： - 35 dB （17.7 mV） re 1V at 1 Pa。 阻抗： 250 ohms。 输入声压级： 135 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.。 动态范围： （典型值）115 dB, 1 kHz at Max SPL。 信噪比： 74 dB, 1 kHz at 1 Pa。 幻像电源：11-52V DC, 2 mA typical。 开关平直, 高通滤波。 | 16 | 支 | Audio-technica、DPA、SCHOEPS |  |
| 2 | 会议话筒底座 | 定制嵌入式话筒底座配合鹅颈式的会议话筒。设有反复按下开关，可控制话筒收音情况，关上时会作64dB衰减。并设有以24-52V幻象供电工作的LED显示灯，显示话筒开启工作。以重型压铸技术制造，底部装有防震胶垫，可减低由桌面震动产生的噪声。 技术指标 幻像电源：直流24-52V, 耗电 2 mA 典型插入损耗1.2 dB (150 欧姆输入阻抗，100,000 欧姆负载)。 静音衰减：64 dB 最小 (150 欧姆输入阻抗，100,000 欧姆负载)。 | 16 | 只 | Audio-technica、DPA、SCHOEPS |  |
| 3 | 话筒音频处理 | 产品特性 输入：12路平衡式话筒／线路，采用平衡接法； 输出：10路平衡式线路输出，采用平衡接法； 提供24bit/48kHz的杰出音质； 支持Dante数字网络音频传输； 增强型麦克风增益，54dB前级增益放大，提供8档增益供用户选择； 全功能矩阵混音，交叉点电平可调； 内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式； 自动增益控制，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量； 自适应回声消除，为每一路输入提供回声消除功能,消除话筒拾取 的远端声音； 自动混音台，智能管理多路话筒，增益共享的算法确保系统稳定，可设置主席话筒； GPIO控制接口：8路逻辑输入和8路逻辑输出； 自适应POE控制接口，可连接RC面板并为其供电,支持星型连接和“手拉手”连接； 电话耦合功能； | 1 | 台 | VISSONIC、PNRE、XILICA |  |
| 4 | 四路反馈处理器 | 技术参数： 1.自动调节强力抑制回声，提升系统增益 2.额定电压: 220V±10% 50Hz 3.频率响应: 125Hz~15KHz 4.失真: ＜0.1% @ 1KHz 5.信噪比: ＞90dB 6.输入阻抗: 20KΩ 7.输出阻抗（平衡）: 200Ω 8.温度范围: -10~55℃ 9.重量: 3.5kg 10.尺寸: 480×220×44mm 四进二出带48V幻想供电 | 1 | 台 | VISSONIC、PNRE、XILICA |  |
| A | 以上小计 |  |  |
| B | 税金 |  |  |
| C | 合计 |  |  |

该项目总报价（人民币大写）：

投标供应商名称：              （加盖单位印章）

联系人：                  联系电话：

报价日期：